## Slide 1
Parallel LiveMigration
OpenStack Gazpacho PoC
10G 단일 링크 · LACP 20G 시험 결과 요약
Assist@IS MyPortfolio
2026.10.05 수치 대조·정정 반영
Notes: 첨부 Excel 시험표 v1.1 (2026-10-02), 첨부 PoC 결과 보고서 (자료명 기준 2026-09-30). 2026-10-05 원시 소요시간 대조 및 수치 정정. 신규 실환경 시험 부재.

## Slide 2
시험 환경과 비교 조건
02
항목 | 1차 10G | 2차 LACP 20G
노드 구성 | Controller + Compute 3대 | Controller + Compute 3대
호스트 메모리 | 256 / 64 / 64GB | 128 / 128 / 128GB
Migration 경로 | 10G 단일 링크 | 10G × 2, LACP 해시 3+4
Gazpacho 런타임 | Nova 33.0.3 / QEMU 10.1.0 | 동일 버전 기록
대형 VM 실측 부하 | CPU 10% / MEM 50% | CPU 10% / MEM 50%
네트워크와 호스트 메모리 동시 변경에 따른 비교 조건 차이 존재
max_concurrent: VM 작업 수, parallel_connections: VM별 전송 연결 수 구분 필요
Notes: 첨부 Excel 시험표 v1.1 (2026-10-02), 첨부 PoC 결과 보고서 (자료명 기준 2026-09-30). 2026-10-05 원시 소요시간 대조 및 수치 정정. 신규 실환경 시험 부재.
Excel: 환경 및 설정, new)Gazpacho-TC-결과. PPT: 3·13·14번 슬라이드.

## Slide 3
다중 VM 동시 이관 결과
03
동시 작업 수 | Epoxy 일반 | Gazpacho 일반 | Gazpacho 추가 볼륨
1 | 163.6초 | 198.8초 | 238.4초
3 | 64.4초 | 65.2초 | 104.4초
6 | 49.2초 | 45.6초 | 62.6초
Gazpacho 일반 부하: 동시성 1 대비 6에서 평균 약 77.1% 단축 확인
추가 볼륨 조건: Drop 0 / 976 / 3,299건·초 기록, 원시 계측 근거 재확인 필요
동시 작업 수 확대에 따른 처리시간·서비스 영향의 동시 검토 필요
Notes: 첨부 Excel 시험표 v1.1 (2026-10-02), 첨부 PoC 결과 보고서 (자료명 기준 2026-09-30). 2026-10-05 원시 소요시간 대조 및 수치 정정. 신규 실환경 시험 부재.
Excel: new)Gazpacho-TC-결과 J179:J193, J276:J285. PPT: 7번 슬라이드. 일반 부하 Gazpacho 기준 평균 198.8초 정정. 추가 볼륨 지표는 보고서 인용이며 독립 계측 근거 미확인.

## Slide 4
10G 단일 링크의 채널별 결과
04
Chart: 채널 수
| 2 | 4 | 8 | 16
평균 | 78.4 | 84.8 | 73.4 | 70.8
최대 | 90 | 152 | 99 | 93
32GB VM 1대, 채널별 5회 평균·최대 소요시간 적용
NIC Peak 9.40~9.61Gbps 기록. 1채널 기준 시험 부재
16채널 평균 70.8초 확인. 링크 포화·부하 영향의 추가 분리 검증 필요
Notes: 첨부 Excel 시험표 v1.1 (2026-10-02), 첨부 PoC 결과 보고서 (자료명 기준 2026-09-30). 2026-10-05 원시 소요시간 대조 및 수치 정정. 신규 실환경 시험 부재.
Excel: new)Gazpacho-TC-결과 J5:J24. PPT: 11·12번 슬라이드. 32GB 단일 VM, 채널별 5회, CPU 10%·MEM 50%. 8·16채널 최대시간 99·93초 정정.

## Slide 5
LACP 20G 단일 VM의 채널별 결과
05
32GB VM 1대
64GB VM 1대
Chart: 채널 수
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
32GB 평균 | 48.4 | 40.8 | 28.7 | 27.1 | 32.9 | 34.4 | 32
Chart: 채널 수
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
64GB 평균 | 238.8 | 212.9 | 148 | 80.1 | 82.6 | 81.2 | 141.7
16채널 최저 평균: 32GB 27.1초 / 64GB 80.1초 확인
2채널 대비 평균 단축률: 32GB 약 44.0% / 64GB 약 66.5% 확인
64GB 16채널 범위 25~222초. 평균값과 반복 변동성의 동시 평가 필요
Notes: 첨부 Excel 시험표 v1.1 (2026-10-02), 첨부 PoC 결과 보고서 (자료명 기준 2026-09-30). 2026-10-05 원시 소요시간 대조 및 수치 정정. 신규 실환경 시험 부재.
Excel: new)Gazpacho-TC-결과 J25:J29, J45:J99, J104:J173. 32GB 2·4채널 5회, 나머지 10회. 64GB 각 10회. 32GB 추가 2채널 J40:J44 평균 61.0초는 대표 계열과 별도 조건.

## Slide 6
소형 VM 6대의 채널별 결과
06
Chart: 채널 수
| 1 | 2 | 4 | 8
6VM 평균 | 167.7 | 164.8 | 161.8 | 160.1
c4m8d10 VM 6대, max_concurrent=1, 채널별 10회 집계 적용
1채널 167.7초 대비 8채널 160.1초, 약 4.5% 단축 확인
16채널 이상 유효 기록 부재. 소형 VM 조건의 다른 병목 계측 필요
Notes: 첨부 Excel 시험표 v1.1 (2026-10-02), 첨부 PoC 결과 보고서 (자료명 기준 2026-09-30). 2026-10-05 원시 소요시간 대조 및 수치 정정. 신규 실환경 시험 부재.
Excel: new)Gazpacho-TC-결과 J286:J325. c4m8d10 VM 6대, 채널별 10회, max_concurrent=1. J326:J365는 0초·미입력으로 제외.

## Slide 7
32GB VM 2대의 A+B 합산 결과
07
Chart: 채널 수
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
A+B 합산 평균 | 159.7 | 78.6 | 72.2 | 59.7 | 61.5 | 63.9
max_concurrent=1 및 A 종료 후 B 시작 기록 확인. 실제 동시 수행 근거 부재
합산 평균 16채널 59.7초 확인. 작업 간 대기시간 제외
8채널 기록 중 시각 역전 1건 존재. 소요시간 기준 집계·시각 재확인 필요
Notes: 첨부 Excel 시험표 v1.1 (2026-10-02), 첨부 PoC 결과 보고서 (자료명 기준 2026-09-30). 2026-10-05 원시 소요시간 대조 및 수치 정정. 신규 실환경 시험 부재.
Excel: new)Gazpacho-TC-결과 J369:J488, VM1 vs VM2 비교. max_concurrent=1. 채널별 10쌍. J409=68초, K409=20:25:04, L409=20:16:54의 시각 역전 기록 보존. A+B 지표는 기록된 J열 기준.

## Slide 8
운영 적용 후보와 후속 검증
08
영역 | 검토 기준
설정 후보 | LACP 20G 대형 VM 8~16채널 우선 검토
성능 판정 | 평균·최대·변동성 및 실제 작업 경과시간 동시 평가
서비스 영향 | 실측 다운타임·응답 지연·Drop의 추가 확인
원인 분석 | CPU 사용률·dirty page·멀티FD·LACP 분산 계측
증거 보완 | 동일 호스트 조건 및 실제 VM 동시성 재시험
500ms는 다운타임 설정값. 실측 서비스 중단시간 근거 부재
보고서 수치·차트 정정 반영. 신규 실환경 재시험 부재
Notes: 첨부 Excel 시험표 v1.1 (2026-10-02), 첨부 PoC 결과 보고서 (자료명 기준 2026-09-30). 2026-10-05 원시 소요시간 대조 및 수치 정정. 신규 실환경 시험 부재.
Nova 공식 문서: https://docs.openstack.org/nova/2026.1/configuration/config.html#max_concurrent_live_migrations
https://docs.openstack.org/nova/2026.1/configuration/config.html#libvirt.live_migration_parallel_connections
https://docs.openstack.org/releasenotes/nova/2026.1.html